## Slide 1: 合图ZigBee主机Web管理后台使用说明书

## Slide 2
2022-01-12

## Slide 3: WEB后台——设备管理
在浏览器中输入网关的IP地址可以直接登录WEB管理后台。
WEB管理后台有三个页面：
  设备管理——创建删除ZigBee网络；允许停止设备入网；显示设备列表
  上报设置——HTTP上报设置；MQTT上报设置
  系统设置——主机信息、网络设置、时间设置、重启主机
无需登录直接进入设备管理页面。

## Slide 4
Notes: 在浏览器中输入网关的IP地址可以直接登录web后台

## Slide 5
点击创建网络可创建ZigBee网络
可由主机自动选择频道，也可手动设置频道

## Slide 7
创建完成后，刷新页面可见“网络频道”卡片从“无网络”变成具体的频道。
点击“删除网络”会删除ZigBee网络，已入网的设备信息也会被删除。但终端上储存的网络信息不会被删除，会变成丢失网络状态。

## Slide 9
点击“允许入网”，主机允许终端设备加入ZigBee网络。
点击“停止入网”，主机禁止终端设备加入ZigBee网络。
卡片列表中会显示已入网的终端设备信息，包括：
  #41——设备的拨码地址
  124b001c2f72a7——设备的MAC地址
  最近一次上报数据的时间
  最近一次上报数据的内容
  设备在线或离线状态
  删除按钮——仅删除主机上的信息，如果在线还会在收到上报数据后自动重新显示出来
点击Expand可以展开数据内容

## Slide 11
当终端设备出现故障或断电后，会显示设备状态为离线。
如果此设备已经不再存在，需点击卡片上的“删除”，才可以删除此终端设备。

## Slide 13: WEB后台——上报设置
点击左侧菜单中的上报设置，进入主机上报服务器的设置页面。
设置内容包括：
  通过HTTP Post上报服务器的设置
  通过MQTT Publish上报服务器的设置

## Slide 15
HTTP Post上报服务器的设置包括：
  启用或关闭HTTP上报
  上报服务器的地址、端口、URL
MQTT Publish上报服务器的设置包括：
  启用或关闭HTTP上报
  上报服务器的地址、端口
点击对应的“Submit”按钮应用设置

## Slide 17: WEB后台——系统设置
点击左侧菜单中的系统设置，进入主机系统设置页面。
显示信息和设置内容包括：
  主机信息显示和主机别名设置
  主机网络设置
  主机时间设置
  系统升级（暂不支持）
  重启主机